## Slide 1: Schadensdarstellung Florinskirche Koblenz
Zusammengestellt von B.Herwig, Dipl.-Ing.
und K.Hiemke
Fotos Ingenieurbüro Schwab-Lemke, Köln

## Slide 2
    Was verbirgt sich hinter den Planen der Florinskirche ???
Mit der folgenden Dokumentation möchten wir versuchen, Ihnen einen kurzen Einblick in die statische Sanierung der Kirche zu geben. Für den Außenstehenden möchten wir mit dem Fotomaterial die schwerwiegenden Mängel darstellen, um Verständnis dafür zu entwickeln, dass diese Sanierung 12 Mio. Euro kosten wird, ohne dass der Betrachter irgendetwas davon erkennen kann.

## Slide 6
Auflagerung Turmhelm
gebrochener Deckenbalken Turm

## Slide 7
Deckenbalken Turm

## Slide 8
Deckenbalken Turm mit unsachgemäßer Ertüchtigung

## Slide 9
Stichbalken Turmhelm

## Slide 10
marode Streichbalken Turmhelm

## Slide 12
Mauerwerksschäden auf der Turminnenseite
Das Mauerwerk auf der Turminnenseite weißt erhebliche Schäden auf. Fugen sind ausgewaschen und sanden ab. Mehrere Fensterbögen sind abgängig. Fehlstellen im Mauerwerk erreichen z.T. Tiefen von fast 90 cm. Die Fensterbänke sind mangelhaft ausgeführt und leiten das Wasser teilweise direkt ins Bauwerk.

## Slide 19
Mauerwerksschäden auf der Turmaußenseite
Im Bereich der Traufe weisen die Türme Schäden infolge einer mangelhaften Wasserführung auf (schadhafte innenliegende Rinnen, unterdimensionierte Wasserspeier).
An verschiedenen Stellen wurde bereits großflächig Putz abgenommen. Verschiedene Natursteinelemente wie z.B. Gesimse sind abgängig.

## Slide 23
Strebebögen Seitenschiffe
Die Strebebögen in den Seitenschiffen dienen der Ableitung der Gewölbeschübe aus dem Langhaus auf die Außenwände. Die Pfetten der Seitenschiffdächer wurden in der Vergangenheit unsachgemäß in die Bögen eingelassen, sodass eine erhebliche Querschnittsschwächung stattgefunden hat. Die Bogenwirkung ist stark eingeschränkt. An dieser Stelle hat eine Notsicherung stattgefunden und die Bögen werden durch ein Monitoring mit Gipsmarken überwacht.

## Slide 25
Schadhafter Strebebogen im Seitenschiff

## Slide 27
Gipsmarken

## Slide 28
Notsicherung Langhaus
Das Dachtragwerk des Langhauses ist im Anschluss an die Türme ebenfalls durch den echten Hausschwamm massiv geschädigt. Eine Notsicherung wurde bereits ergänzt, um ein akutes Versagen zu verhindern

## Slide 31: Feuchtschaden Sakristei

## Slide 32: Riss Traufe Kapitelhaus
Scheitelrisse sind in diversen Fensterachsen vorhanden. Nahezu alle durch Gewölbe belasteten Wände weichen nach außen aus und zeigen Schäden.

## Slide 33
Strebepfeiler Chor
Die Fialen auf den Strebepfeilern des Chors sind stark verwittert. Die Konstruktion besteht aus mehreren Elementen, welche lediglich durch Steckverbindungen gehalten werden. Bei der letzten Hubsteigerbefahrung war einer der Schlusssteine sichtbar verschoben.

## Slide 37
Zuganker werden eingesetzt, um die Schubwirkung von Gewölben aufzunehmen.

## Slide 38
Schubwirkung in der Florinskirche schon sichtbar an der Verformung der Bleiglasfenster

## Slide 39
Zuganker zur Stabilisierung

## Slide 40
aus Gutachten Sachverständigenbüro Henzler
IST –Zustand
Die Dacheindeckung der Türme besteht aus einer
Altdeutschen Schieferdeckung.
Die Befestigung erfolgte mit verzinkten Schiefernägeln.
Das Alter dürfte bei ca. 35 Jahren liegen.
Die Eindeckung ist in vielen Bereichen nicht fachgerecht
ausgeführt und Teilbereiche sind in einer optisch
eigenwilligen Deckweise hergestellt worden.
Die Entwässerung der Türme erfolgt über eine
umlaufende verdeckte, nicht rückstausichere
Kastenrinne. Die nach außen sichtbaren Speier dienen
mehr der Dekoration.
Ein großer Wasserschaden ist an der Westseite
sichtbar. Einige Schiefer sind defekt oder fehlen
vollständig. Die Gradkanten der Schieferdeckung
sind ohne Überstand eingedeckt.
Beurteilung der
Dacheindeckung

## Slide 41
Position der Schäden
in der Kirche

## Slide 43
Nach diesen Ausführungen wollen Sie die Kirche vielleicht lieber schnell verlassen ? Eine akute Einsturzgefahr besteht jedoch nicht: Erst nach dem regelmäßigen, monatlichen Monitoring wird die Kirche wieder zur Nutzung freigegeben.
Die Stiftung Florinskirche bemüht sich gemäß des Stiftungszwecks um die bauliche Erhaltung der Kirche.
Im Zuge von Spendenaktionen betonen wir immer wieder, dass bei der Sanierung einerseits die christliche Nutzung,
der sakrale Raumeindruck erhalten bleiben soll, andererseits auch eine adäquate kulturelle Nutzung durch die Öffentlichkeit möglich gemacht werden soll.
Kultur zählt in der Politik vielfach zu den verzichtbaren Dingen – deshalb sind wir auf Ihre Spenden angewiesen !